КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «13 »  февраля  2018 г.  № 101-п

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы  в сфере  водоотведения  ООО «Тепло»

В целях повышения качества и надежности услуг водоотведения существующих потребителей, обеспечения услугами водоотведения вновь вводимых объектов, руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Таштагольского муниципального района постановляет:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО  «Тепло» на 2018-2027 годы в сфере водоотведения Таштагольского  муниципального района, согласно приложению.

2. Рекомендовать Главам городских поселений утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО  «Тепло»  на 2018-2027 годы в сфере водоотведения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского муниципального района А.Г.Орлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Таштагольского

муниципального района					                    В. Н. Макута

Приложение  к Постановлению

администрации Таштагольского

муниципального района

от  «13 »  февраля  2018 г.  № 101-п

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

ООО  «Тепло»  на 2018-2027 годы в сфере водоотведения Таштагольского  муниципального района

- Основание  для подготовки технического задания - Федеральный  закон  № 416-ФЗ от  07  декабря  2011 года «О водоснабжении и водоотведении».

- Цель технического задания - разработка проекта инвестиционной программы ООО «Тепло» на 2018 -  2027   годы.

- Цель разработки инвестиционной программы: повышение качества и надежности услуг водоотведения существующих потребителей, обеспечение услугами водоотведения вновь вводимых объектов.

- Задачи инвестиционной программы: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем водоотведения; привлечение инвестиций  в реконструкцию систем  водоотведения; возможность подключения строящихся объектов к системам водоотведения; повышение качества и надежности в работе систем водоотведения существующих потребителей.

- Требования к содержанию инвестиционной программы:

  - . Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», и настоящему техническому заданию.

  - Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2018 по 2027 годы в соответствии со схемой водоотведения. В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации.

Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоотведения.

6. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.

Технические и технологические:

снижение аварий и отказов в системе водоотведения до минимально достижимого уровня; достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

Социальные: повышение качественных показателей степени благоустройства жителей района.

Экономические: увеличение доли очищаемой сточной жидкости на очистных сооружениях канализации, использующих наилучшие доступные технологии очистки сточных вод.

7. Структура инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна содержать:

7.1 Паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

7.2 Целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

7.3 Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

7.4 Сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

7.5 Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы.

В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;

7.6 Оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

7.7 Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

7.8 В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации систем водоотведения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

8. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается ООО «Тепло» в течение одного месяца с момента утверждения настоящего технического задания.

9. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция отдельно стоящего нежилого здания раскомандировки и насосной станции 42:34:0101041:153 Кемеровская обл., Таштагольский район, г.Таштагол, ул. Ленина (монтаж новых насосных агрегатов марки СД 450/22,5 в количестве 2-х комп.) | 2018 |
| 2 | Модернизация здания хлораторной 42:34:0104019:60 Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Партизанская (монтаж комплекса для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор-500») | 2018 |
| 3 | Реконструкция здания фекальной насосной станции на очистных сооружениях 42:12:0104001:3508 Кемеровская обл., Таштагольский район, п. Каз (установка частотных преобразователей VC-10-12-45; 0,45кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) – 2ед. | 2018 |
| 4 | Реконструкция отдельно стоящего нежилого здания котельной 42:34:0104019:69 Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Партизанская,№108а/2 (монтаж нового котла марки КСВм-80, работающего на твердом топливе) | 2018 |
| 5 | Реконструкция комплекса очистных сооружений 42:12:0000000:593 Канализационная станция перекачки на 3 агрегата пгт. Шерегеш ул.Дзержинского (монтаж насосных агрегатов марки СМ 250-200-400б/6 в количестве 3-х комп.) | 2018 |
| 6 | Реконструкция здания канализационной насосной станции 42:12:0105003:1009.Кемеровская обл., Таштагольский район, пгт.Темиртау (монтаж насосного агрегата марки СМ 200-150-500/4) | 2019 |
| 7 | Реконструкция отдельно стоящего нежилого здания канализационной насосной 2:34:0106002:1642 Кемеровская область, Таштагольский район, г Таштагол, ул Поспелова, возле школы № 9 (монтаж новых насосных агрегатов марки СД 250/22,5 в количестве 3-х комп.) | 2019 |
| 8 | Модернизация хлораторной станции очистных сооружений 42:12:0104001:3513 Кемеровская обл., Таштагольский район, п.Каз (монтаж комплекса для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор-500») | 2019 |
| 9 | Реконструкция здания канализационной насосной станции 42:12:0105003:1009 Кемеровская обл., Таштагольский район, п. Темиртау (установка частотных преобразователей VC-10-12-200; 0,200кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) – 2ед. | 2019 |
| 10 | Реконструкция комплекс очистных сооружений 42:12:0000000:593 Канализационная станция перекачки на 3 агрегата пгт. Шерегеш, ул. Дзержинского (установка частотных преобразователей VC-10-12-200; 0,200кВт; 380В; 3 фазы, IP 54) – 1ед. | 2020 |
| 11 | Реконструкция отдельно стоящего нежилого здания канализационной насосной № 4 42:34:0106008:281 Кемеровская обл., Таштагольский район, г.Таштагол, ул. Ноградская (монтаж новых насосных агрегатов марки 2СМ 250-200-400/4 в количестве 2-х комп.) | 2020 |
| 12 | Модернизация производственно-вспомогательного здания очистных сооружений 42:12:0105002:3088 Кемеровская обл., Таштагольский район, п.Темиртау (монтаж комплекса для электрохимического синтеза раствора оксидантов «Аквахлор-500») | 2020 |
| 13 | Реконструкция отдельно стоящего нежилого здания котельной Очистных сооружений 42:12:0000000:249 Кемеровская область, Таштагольский район, пгтМундыбаш (монтаж двух новых котлов марки КСВм-40, КСВм-60,работающих на твердом топливе) | 2021 |
| 14 | Реконструкция отдельно стоящего здания котельной Очистных сооружений42:12:0000000:593 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Шерегеш (монтаж двух новых котлов марки КСВм-60,работающих на твердом топливе) | 2022 |
| 15 | Реконструкция нежилого здания котельной очистных сооружений 42:12:0105002:3077 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт. Каз (монтаж нового котла марки КСВм-60, работающего на твердом топливе) | 2023 |
| 16 | Реконструкция нежилого здания котельной очистных сооружений42:12:0000000:565 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Темиртау (монтаж нового котла марки КСВм-40, работающего на твердом топливе) | 2023 |
| 17 | Строительство канализационной сети от КНС №5 ул.Увальная - Дворец спорта "Кристалл"42:34:0000000:226 Кемеровская область, г. Таштагол (канализационная сеть протяженностью 400 м., трубы стальные д.200 мм.) | 2024 |
| 18 | Строительство уличных сетей канализации Коммунистическая 24 - Коммунистическая 242:34:0000000:196 Кемеровская область, г. Таштагол (канализационная сеть протяженностью 400 м, трубы п/э д. 200 мм.) | 2025 |
| 19 | Строительство уличных сетей канализации Школьная 14 - Коммунистическая 342:34:0000000:196 Кемеровская область, г.Таштагол (канализационная сеть протяженностью 400 м., трубы п/э д. 200 мм.) | 2026 |
| 20 | Строительство канализационных сетей от больничного городка до детских яслей 42:12:0105002:3092 Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Темиртау (канализационная сеть протяженностью 377 м., трубы стальные д.150 мм.) | 2027 |

10. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018год | Значение на 2019 год | Значение на 2020 год | Значение на 2021 год | Значение на 2022 год | Значение на 2023 год | Значение на 2024 год | Значение на 2025 год | Значение на 2026 год | Значение на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 8,47 | 7,90 | 7,90 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,32 |
| 2. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4. | Показатель энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/м³) | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |